## Slide 1: ZAVRŠNI RAD
Mijo Jurić-Pešić
SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Split, Rujan 2024
IZRADA APLIKACIJE ZA OBRADU REZULTATA 3D SKENIRANJA IZ OBLAKA TOČAKA I PRIPREMA MODELA ZA 3D ISPIS

## Slide 2: ZADATAK ZAVRŠNOG RADA
NASLOV: Izrada aplikacije za obradu rezultata 3D skeniranja iz oblaka točaka i priprema modela za 3D ispis
ZADATAK: Objasniti postupak 3D skeniranja strukturiranim svjetlom. Objasniti postupak 3D
ispisa FFF tehnologijom te oblik potrebne datoteke (stl,...) za postojeće aplikacije za
generiranje g-koda. Za jedan primjer napraviti postupak 3D skeniranja i dobivanje
3D geometrije kao oblaka točaka. Napisati skriptu za pripremu oblaka točaka te
izvoz u prikladni geometrijski format za 3D ispis.
Datum obrane: 17.09.2024.

## Slide 3: SADRŽAJ
UVOD
1.1 Općenito o 3D skeniranju
1.2 STL format datoteke
IZRADA SOFTVERA
    2.1 Izrada softvera za plotanje STL datoteke
    2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci
    PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA
    ZAKLJUČAK

## Slide 4: 1.1 Općenito o 3D skeniranju
                Koristimo 3D skener sa strukturnim svjetlom i 2 kamere
                Prije samog skeniranja potrebno je pravilno pripremiti predmet
                Skeniranje obavljamo u više mjerenja
                Nakon skeniranja slijedi proces poligonizacije

## Slide 5: 1.2 STL format datoteke
                STL  Standard Triangle Language ili STereoLithography)
                Format trokutastih poligona
                ASCII ili binarni format
                Sastoji se od 3 vrha (3D koordinate) i vektora normale

## Slide 6: 2.1 Izrada softvera za plotanje STL datoteke
                Provjeravamo da li je STL datoteka pravilno skenirana izradom kratke Python skripte za 3D ploting
                Koraci izrade kôda:
                Uključivanje biblioteka
                Kreiranje novog 3D plota
                Učitavanje STL datoteke (cijelog mesha i svih vektora)
                Skaliranje koordinatnih osi
                Prikaz plota

## Slide 7
                Rezultat dane napisane skripte
2.1 Izrada softvera za plotanje STL datoteke

## Slide 8: 2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci
                Glavni dio ovog završnog rada
                Cilj: pronaći sve nepravilnosti tj. šupljine u danoj STL datoteci
                Šupljine ćemo pronaći koristeći svojstvo zatvorenosti predmeta u STL datoteci
                Svojstvo zatvorenosti – svaki rub se nalazi između točno dva trokuta, što znači da nema nigdje ruba koji bi okruživao šupljinu
                Detekciju šupljina obavljamo iteriranjem po svim rubovima svakog trokuta i brojimo koliko se puta određeni rub pojavio
                Ako je broj ponavljanja 2 – rub se nalazi između 2 trokuta
                Ako je broj ponavljanja 1 – taj rub okružuje šupljinu
                Kroz iduće slajdove ćemo detaljno proučiti kôd

## Slide 9
Definiramo funkciju za pronalazak šupljina čije će ulazni kojoj ćemo proslijediti sve trokute iz STL datoteke, a kao rezultat vraća sve rubove koji okružju šupljinu (bound_edges)
Definiramo rječnik edges{} u koji ćemo pohraniti sve rubove
Iteriramo po svim rubovima te ih spremamo sortirane radi mogućnosti pronalaska
2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci

## Slide 10
Kada naiđemo na novi rub, spremamo ga u rječnik sa brojem ponavljanja 1 (linija 23)
Ako iterirajući naiđemo na neki rub više od jednom, njegov broj ponavljanja povećamo za 1 (linija 21)
Definiramo bound_edges tj. sve rubove koji se ponavljaju jednom na način da prođemo kroz sve rubove te ih spremimo u bound_edges ako je count (broj ponavljanja) tog ruba jednak 1
2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci

## Slide 11: 3. PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA
                Kada smo pronašli sve rubove koji okružuju šupljinu, potrebno je nacrtati 3D plotati originalnu STL datoteku (metalni vijak) sa pronađenim šupljinama
                Originalan vijak ćemo prikazati u plavoj, a sve rubove koji okružuju šupljine u crvenoj boji
                Funkcija plot_screw_and_holes(triangles, holes) će imati 2 argumenta
                Triangles – svi učitani trokuti iz STL datoteke
                Holes – rezultat funkcije find_holes() tj. svi rubovi koji okružuju šupljinu
                Koraci:
                Definiranje novog 3D plota
                Crtanje svih trokuta u plavoj boji
                Iteriramo po svim rubovima koje prikazujemo u crvenoj boji izvlačeći njihove X, Y I Z koordinate
                Odradimo skaliranje kako bismo cijeli vijak prikazali u proporcijama

## Slide 12: 3. PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA
                Prikaz kôda funkcije plot_screw_and_holes()

## Slide 13: 3. PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA
                Rezultat funkcije plot_screw_and_holes()

## Slide 14
                Koristeći 3D skener sa strukturnim svjetlom i dvije kamere moguće je precizno skeniranje jednostavnijih i složenijih modela
                STL format datoteke je format u kojem je 3D objekt pohranjen kao niz trokuta definiran sa 3 vrha i vektorom normale
                STL datoteku daljnjom obradom možemo pripremiti za ispis
                Koristeći svojstvo zatvorenosti STL datoteke, jednostavnim iteriranjem po rubovima objekta možemo pronaći šupljine koje su ostale kao posljedica nepravilnog skeniranja ili su svojstvo tog objekta
                3D skeniranje i ispis su danas često korištene tehnologije čiji se alati i tehnike neprestano razvijaju i primjenu pronalaze u sve više sfera ljudskog života
4. ZAKLJUČAK

## Slide 15: HVALA NA PAŽNJI! Imate li pitanja?